Информационная справка

о результатах производственного контроля  качества питьевой воды перед поступлением в  распределительную сеть города Волгореченска за  2019 год

Лабораторные испытания выполнены  в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний (пп1-18;27;33-35 усреднённые значения) | Величина допустимого уровня, не более (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |
| 1 | Остаточный активный хлор, мг/дм3 | 0,96 | 0,8-1,2 |
| 2 | Оценка интенсивности привкуса, баллы | 1 | 2 |
| 3 | Характер /оценка интенсивности запаха, баллы при 200С при 600С | хл /1 хл /1 | 2 2 |
| 4 | Водородный показатель, единицы рН | 7,78 | 6-9 |
| 5 | Мутность, мг/дм3 (ЕМФ - единицы мутности по формазину) | < 0,58 (< 1,0) | 1,5 (2,6) |
| 6 | Цветность, градусы цветности по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале | 4,1 | 20 |
| 7 | Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм3 | 0,76 | 2,0 (по азоту) |
| 8 | Нитриты, мг/дм3 | 0,043 | 3,0 |
| 9 | Нитраты, мг/дм3 | 0,93 | 45 |
| 10 | Общее железо, мг/дм3 | 0,088 | 0,3 |
| 11 | Цинк, мг/дм3 | < 0,05 | 5,0 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,0094 | 1,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг /дм3(в расчёте на атомарный кислород) | 1,00 | 5,0 |
| 14 | Жесткость, 0Ж | 5,5 | 7,0 |
| 15 | Сульфат - ионы, мг/дм3 | 15,0 | 500 |
| 16 | Фториды, мг/дм3 | 0,57 | 1,5 |
| 17 | Хлориды, мг/дм3 | 17,6 | 350 |
| 18 | Сухой остаток, мг/дм3 | 440 | 1000 |
| 19 | Марганец, мг/дм3 | 0,06 | 0,1 |
| 20 | Кобальт, мг/дм3 | 0,01 | 0,1 |
| 21 | Никель, мг/дм3 | < 0,01 | 0,02 |
| 22 | Хлороформ, мг/дм3 | 0,0032 | 0,2 |
| 23 | Кадмий, мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
| 24 | Свинец, мг/дм3 | 0,002 | 0,01 |
| 25 | Мышьяк, мг/дм3 | < 0,005 | 0,01 |
| 26 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,00001 | 0,0005 |
| 27 | Бор, мг/дм3 | 0,44 | 0,5 |
| 28 | γ – ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | < 0,0001 | 0,002 |
| 29 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | < 0,0001 | 0,002 |
| 30 | 2,4 –Д, мг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
| Радиологические исследования |
| 31 | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/л | 0,07 | 0,2 |
| 32 | Удельная суммарная бета-активность, Бк/л | < 0,19 | 1,0 |
| Бактериологические исследования |
| 33 | Общее микробное число, КОЕ/ в 1 мл | <1 | Не более 50 |
| 34 | Общие колиформные бактерии, КОЕ/ в 100 мл | Не обнаружено | Отсутствие |
| 35 | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/ в 100 мл | Не обнаружено | Отсутствие |